Фильтр Гейзер 3 К Люкс специально разработан для регионов с железистой водой. Использование природного минерала Кальцит позволяет удалять до 3 мг/л железа (превышение ПДК в 10 раз). Картридж Арагон можно многократно регенерировать (восстанавливать его свойства в домашних условиях), что позволит Вам сэкономить на покупке сменных картриджей.

Фильтр Гейзер 3 К Люкс для железистой воды состоит из 3 картриджей:

1. БА - 10SL – эффективно удаляет растворенное железо и соединения других металлов благодаря природному материалу кальцит.

2. Арагон – удаляет растворенное железо, тяжелые металлы, радионуклиды и микроорганизмы.

3. СВС 0,6 - 10SL – карбон-блок из высококачественного кокосового активированного угля. Удаляет хлор, органические  и хлорорганические примеси. Улучшает вкус,  цвет, прозрачность воды и устраняет посторонние запахи. Сертифицирован американской ассоциацией NSF.

Замена картриджей для семьи из 3-4 человек в среднем 1 раз в год.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОСНОВНЫХ ПРИМЕСЕЙ

• Взвешенные примеси (ржавчина, песок, водоросли, другие частицы) более 0,1 мкм	100 %

• Тяжелые и радиоактивные металлы (свинец, кадмий, медь, стронций-90, цезий)	до 99 %

• Активный хлор	до 96 %

• Органические соединения	до 92 %

• Соли жесткости	до 85 %

• Микроорганизмы и кишечная палочка	100 %

В комплекте кран №3.